# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：开江县双飞温泉有限责任公司地热开采项目

建设单位（盖章）： 开江双飞温泉有限责任公司

编 制 日 期：          2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	22

四、生态环境影响分析........................................................................................................34

五、主要生态环境保护措施	41

六、生态环境保护措施监督检查清单...............................................................................45

七、结论	46

地下水环境影响专项评价...................................................................................................47

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目噪声、地表水监测布点图以及外环境关系图

附图3  项目井身结构图

附图4  项目区域地质构造图

附图5  项目深循环补给径流模式图

附图6  项目矿区范围、储量估算、探矿权范围叠合图

附图7  开江县土地利用现状图

附图8  项目矿区范围与开江县宝石桥水库水源地保护区位置关系图

附图9  项目现场照片图

附件：

附件1   环评委托书

附件2   项目采矿许可证

附件3   项目取水许可证

附件4   营业执照

附件5   项目关于是否涉及各类保护区及重要工程项目意见的复函

附件6   热矿泉水监测报告

附件7   医疗矿泉水鉴定证书

附件8   环评批复

附件9   验收批复

附件10  污水处理设置登记表

附件11  项目监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 开江县双飞温泉有限责任公司地热开采项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 江波 | 联系方式 | 15181885555 |
| 建设地点 | 四川 省 达州 市 开江 县 新宁 镇 桥亭村四组 |
| 地理坐标 | （ 107 度 55 分 50.057 秒， 31 度 3 分 50.000 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一 水利 地下水开采 | 用地面积（m2） | 100000 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1300 | 环保投资（万元） | 26 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | (否 (是： 本项目已于2008年通过拍卖竞得后进行开采。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号）文件精神；未批先建行为终了之日起，两年内未被发现的，不予行政处罚。由于本项目未批先建行为终了之日起，已超过2年，因此未进行行政处罚。 |
| 专项评价设置情况 | 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态环境影响类）》（环办环评[2020]33号）规定，本项目属于地下水开采项目，设置地下水专题评价。对照情况如下表： 表1-1 项目专项设置情况对照表 专项评价的类别 涉及项目的类别 本项目 是否需设置专项评价 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包括水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 不涉及此类别 否 地下水 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等；含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目属于地下水开采中的全部 是 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 不含所说涉及的环境敏感区 否 大气 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 不涉及此类别 否 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 不涉及此类别 否 环境风险 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 不涉及此类别 否 |
| 规划情况 | 规划名称：《四川省矿产资源总体规划》（2021-2025年） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《四川省矿产资源规划（2021-2025年）环境影响报告书》 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《四川省矿产资源总体规划》（2021-2025年）的符合性分析。 《四川省矿产资源总体规划》（2021-2025年）中“第五章 推进绿色低碳发展 提高开发利用水平 一、提高矿产资源供应能力 能源矿产：大力支持天然气、页岩气开采，2025 年底天然气、页岩气年产量分别达到400、220亿立方米；到2035年建成天然气千亿产能基地。深化煤炭供给侧结构性改革，优化煤炭产能结构，提高优质产能比重。优化筠连矿区、古叙矿区开发时序，提升资源勘查工作程度及老矿区深部资源接替勘探，加大煤层气勘查开发，有序推进大中型煤矿建设，保障煤炭稳定供应。推广应用绿色安全开采技术，加大煤炭矿井水回收利用，促进矿区资源综合利用和绿色发展。到2025年，煤矿个数减少至270个以内，合理调控省外煤炭资源，省内煤炭年产量稳定在2500-3500万吨左右。因地制宜开发利用地热资源。” 本项目为地热资开采项目，因此，项目的建设与《四川省矿产资源总体规划》（2021-2025年）相关要求相符。 2、与《四川省矿产资源规划（2021-2025年）环境影响报告书》的符合性分析。 根据《四川省矿产资源规划（2021-2025年）环境影响报告书》中：“7 环境影响减缓措施 7.1.2严格开采准入条件，优化开发利用结构 规划实施后，应严格执行规划提出的矿产资源开发准入条件，促进矿产转型升级。限制开采能耗大、污染重的矿产，最大限度减少对环境的破坏。一是加大页岩气、页岩油、煤层气、地热能等非常规能源矿产以及城镇化和重大基础设施建设所需新型建材矿产勘查开采，保障国家资源安全和区域经济高质量发展需求；二是严格禁止产能过剩、赋存条件差、环境污染重的硫铁矿、芒硝、盐矿、泥炭、石棉等矿产进行勘查或扩大产能，不具备安全生产条件、灾害隐患严重、污染物不能达标排放的矿山应依法关闭；三是严格落实稀土矿开采总量控制制度，同时对水泥用灰岩、磷矿开发规模进行控制。严格执行最低开采规模、三率水平门槛要求，提高资源规模化、集约化开发利用水平，着力构建一批高效、可持续发展的特色产业经济链和勘查开发基地 ”。 “7.3 水污染防控措施 地表水饮用水源地一级保护区和二级保护区禁止矿产资源的勘查和开采；矿区开采过程中应加大对周围河流地表水位的监测和水文观测，开采过程中一旦发现可能出现影响地表水体的迹象，应严格执行“有疑必探、先探后掘”的原则，以防对地表水体产生不利影响；增强对矿区水环境保护重要性的认识，完善相应管理制度和监控措施。” 本项目地下水热水井位于开江县新宁镇桥亭村，矿区范围距离开江县宝石桥水库水源地保护区约980m，且开江县宝石桥水库水源地保护区类别为地表水，不涉及水源保护。本项目属于地热能开采，项目已于2008年进行开采，采矿权未进行规模的扩大；同时本项目已取得《采矿许可证》和《取水许可证》。同时环评要求建立热矿水泉、井动态长期观测制度，定期对地下水水质、水温、水位、水量等进行监测。 因此，本项目建设与《四川省矿产资源规划（2021-2025年）环境影响报告书》相关要求相符。 3、与《达州矿产资源总体规划》（2021-2025年）符合性分析 《达州矿产资源总体规划》中“（1）矿产资源勘查情况2015年达州市行政区范围内设置有探矿权25宗，“十三五”期间探转采1 宗：四川省开江县飞云地热详查；根据《生态保护红线勘界定标技术规程》、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》等有关要求，避让退出生态红线重叠矿权4宗，分别为四川省宣汉县石桶硫铁矿普查，四川省宣汉县龙泉(河口)朱家沟-花岩-水古洞硫铁矿详查，四川省万源市白果乡张家岩硫铁矿详查及四川省万源市石坝硫铁矿详查；“十三五”期间达州市未新增矿产资源勘查区块，截止2020年全市剩余探矿权20宗，分别为地热1宗、钒矿2宗、钾盐5宗、煤矿7宗、 锰矿3宗、锶矿（天青石）1宗、铀矿1宗。现有探矿权4宗达到勘探程度；10宗达到详查程度；6宗达到普查程度。“十三五”期间，煤矿勘查新增资源量 8264.2万吨，钒矿资源量4.78万吨。“十三五”期间，达州市矿产资源勘查工作程度 普遍有所提高”。 “（二）规划目标 强化资源安全保障，加大对矿产资源和清洁能源的投入。加大页岩气、天然气、地热等矿种的勘查投入，延伸地热、盐卤、石膏等资源产业链。改变过去地质调查工作重点，增加对能源及水工环地质调查投入.......” 本项目为开江双飞温泉地热资开采项目，开采的地热用于双飞温泉酒店使用。本项目已取得《采矿许可证》和《取水许可证》。因此，本项目符合《达州矿产资源总体规划》（2021-2025年）。 4、与《地热资源地质勘察规范》（GB/T 11615-2010）相符性分析 根据《地热资源地质勘察规范》（GB/T 11615-2010）地热资源温度分级，本项目属于低温地热资源中的温热水，主要用于开江双飞温泉酒店提供热源，对地热井水水质不产生影响，因此项目符合《地热资源地质勘察规范》（GB/T 11615-2010）要求。 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 按照《国民经济行业分类》本项目属于B1200 其他采矿业。不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修正本）》，本项目不属于“鼓励类、限制类和淘汰类”。根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。故本项目属于国家允许类项目。 因此，本项目的建设符合国家的产业政策。 “三线一单”合理性分析 根据达州市人民政府于2021年6月29日发布的《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），达州市层面确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体生态环境管控要求如下： 优先保护单元：优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元：重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求；对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 一般管控单元：一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 对比达州市环境管控单元图和通过将项目中心经纬度坐标与四川省政务服务网“三线一单”数据分析系统进行比对分析，本项目与达州市环境管控单元位置关系图如下所示： 图1-1 达州市环境管控单元分布图 通过四川省政务服务网“三线一单”数据分析系统进行比对分析，以及查阅达州市生态环境局的《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》本项目涉及环境管控单元共3个，与分区管控生态环境准入符合性分析如下所示： 表1-1 项目与生态环境分区管控准入符合性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 开江县市总体管控要求 管控类型 单元特性管控要求 本项目符合性分析 ZH51172330001 开江县一般管控单元 1．加大小流域综合治理，推进污水处理建设提标升级，新增污水处理能力，新建、改建、扩建污水管网，大幅提高截污截流污水收集率，大力整治沿河畜禽养殖污染整治，实现畜禽养殖无害化处理，畜禽粪污综合化利用； 2．推动农村环保基础设施建设，全面推进农村环境综合整治、生活污水处理项目，大力推广生态种植，减少农药化肥使用量。 环境综合管控单元一般管控单元 限制开发建设活动的要求： -对四川省主体功能区划中的 农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能。 本项目为地热开采项目，不属于限制开发建设活动 YS5117233210001 州河-开江县-控制单元 水环境一般管控区 空间布局约束方面，要在合理发展的同时严格水环境保护。以水 环境、水资源承载力为基准，合理进行城市空间和产业布局，严控“大量生产、大量消耗、大量排放”的生产模式。 本项目为地热水开采项目，本项目已取得采矿许可证、取水许可证。本项目合理进行开采、不超采。同时本项目建立地热水三级保护区。 YS5117233510004 自然资源一般管控 水资源一般管控区 严格执行“最严格水资源管理制度” 确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率 本项目仅涉及地热水开采，地热水的处理、使用、排放不属于本次评价范围。本项目已进行开江飞云医疗热矿水取水工程水资源论证报告；同时本项目已制定取水、退水管理计划，树立节水意识。 （1）与生态保护红线符合性分析 根据《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，达州市生态保护红线面积1214.56km2，占达州市国土面积比例的7.33%，与原2018年相比，面积减少了42.40km2，其中调入红线287.98km2，调出红线330.38km2。达州市生态保护红线主要分布在大巴山和盆地区域，涉及大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线。达州市生态保护红线分布图、达州市生态空间分布图见下图： 图1-2 达州市生态红线分布图（调整后） 图1-3 达州市生态空间分布图（调整后） 根据上图1-2、图1-3可知，本项目不在达州市生态红线范围内、不位于达州市一般生态空间。 （2）环境质量底线分析 根据项目所在区域环境质量现状调查，目前，项目所在区域属于环境空气质量达标区；区域地表水体监测断面各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，项目所在区域地表水环境质量状况良好；建设区域昼间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，区域声环境质量现状良好；项目地下水监测点位的溶解性总固体以及镍浓度超标，超标原因主要是人为污染（农业、生活、养殖业）和自然因素（地质构造、地理条件、气候）共同作用导致；其余各项检测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准限值要求。 项目对建设区域环境影响较小，不会改变区域环境功能类别，能够守住建设区域的环境质量底线。 （3）资源利用上线及环境准入负面清单 本项目为地下水开采，根据《开江飞云医疗热矿水取水工程水资源论证报告》，根据《开江县水资源公报》2020年用水总量指标1.32亿m3，本项目年取水量为42万m3，占总用水量的0.318%，本项目取水在开江用水总量控制范围内。同时本项目已取得《采矿许可证》、《用水许可证》，且取水量均在允许范围内。故本项目不触及资源利用上线。 （4）项目与环境准入负面清单符合性分析 根据四川省发展改革委印发的《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》和《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》，开江县不在其所列区县之列。项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）》中所列的禁止开发建设项目。 综上，本项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入当地环境准入负面清单内。 3、取水水源合理性分析 根据《四川省开江县飞云地热开发利用方案》，区域内热储构造由热储层、热储盖层及热储下部隔水层共同组成。地热水主要热储层为三叠系下统嘉陵江组（T1j）和中统雷口坡组（T2l）。根据测井报告，本井的主要出水段层位为雷口坡组（T2l）、嘉陵江组（T1j）地层，主要出水段总厚度约68.4m。单口井地下水天然条件下的补给量为1820.4m3/d，可开采量为1274.28 m3/d，承压水储存量为1.04×107m3。项目日设计取水量、年设计取水总量均小于地下水补给量和承压水储存量。根据抽水试验，单井涌水量为1175m3/d，均大于本次取水需求1150m³/d，取水有保障。矿区无不良工程地质现象，矿泉水含水层的盖层厚度达1600m，矿井的开采不会引起局部地表产生变形等不良现象，取水可行。 根据《地热资源地质勘查规范》GB/T11615-2010中关于“理疗热矿水水质标准”（附录E）命名矿泉水浓度的界限指标，其中氟和锶两项指标达到命名矿水浓度标准，偏硅酸和硫化氢两项指标达有矿水浓度标准，该热矿水在2013年就已经通过了四川省国土资源厅的专家评审，并定名为：含偏硼酸、偏硅酸、硫化氢的氟、锶医疗热矿泉水（详见附件7）。 综上所述，本项目采用地热井水作为供水水源较为合理。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目设置1个取水水井位于开江县新宁镇桥亭村，经纬坐标：东经：107°55′50″，北纬：31°03′51″；2000国家大地坐标：X：3438069.87，Y：36493450.10。 项目划定的矿区范围由4个拐点坐标圈闭，矿区面积0.1km2，申请开采标高-764m至-2192m。2000国家大地坐标：拐点1：X：3438231.08，Y：36493353.42；拐点2：X：3438230.29，Y：36493623.82；拐点3：X：3437860.69，Y：36493623.81；拐点4：X：3437860.69，Y：36493353.42。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目概况 1、项目由来 开江县飞云医疗热矿泉水井为原地质部第二普查勘探大队末端施工“川61井”。2008年12月31日开江双飞温泉有限责任公司法定代表人通过飞云地热普查探矿权拍卖竞得，获得矿产资源勘查许可证，并进行开采。 项目开采的地热水主要通过阀门、管道输送至双飞温泉酒店温泉沐浴使用，退水主要为温泉汤池尾水，尾水经内部污水管网集中收集，经过已建污水处理系统（温泉废水采用混凝沉淀+过滤的方法进行处理。混凝剂采用聚合氯化铝，聚凝剂采用氢氧化钙）处理达标排放，排放至项目区旁设置的鱼塘，污水处理厂与鱼塘中间又设置了约60m的植物配置区，尾水经处理后处理达标达到《污水综合排放标准》（8978-1996）一级标准排放，排放至项目区旁的支沟流，后汇入西北方向距离约800m的蕉溪河。其地面工程开江双飞温泉酒店始建于2011年，开江双飞温泉游客接待中心工程项目已于2013年11月进行《开江双飞温泉游客接待中心工程环境影响评价报告》，并于2014年取得《开江双飞温泉游客接待中心工程环境影响批复》（开江环审[2014]13号），2016年完成《建设项目环境保护设施验收》（编号 511723-20161115-000009），2017年6月取得《排放污染物许可证》（证书编号：川环许S40006号）。2021年3月1日其汤池尾水处理设施扩建已完成《建设项目环境影响登记表》，备案号：202151172300000016。由于未取得采矿许可证，2020年至2021年责令停止开采矿产资源，停业整顿。由于历史原因一直未取得采矿许可证，未进行环境影响评价。本项目未批先建行为终了之日起，已超过2年，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号）文件精神；未批先建行为终了之日起，两年内未被发现的，不予行政处罚，因此未进行行政处罚。本项目于2021年2月5日取得采矿许可证，因此对地热水开采进行环境影响评价（补评）。由于地面工程已经取得相关环评手续，故本次评价仅对地下水开采、输送进行环境影响评价，地热水地面使用、尾水处理不在本次评价范围内。 2、项目基本情况 项目名称：开江县双飞温泉有限责任公司地热开采项目 项目性质：新建（补评） 建设单位：开江双飞温泉有限责任公司 项目总投资：1300万元 3、项目建设内容 （1）矿权范围 本项目已于2021年2月5日取得《中华人民共和国采矿许可证》（证号：C5117002021021110151396）矿区范围由4个拐点圈闭，面积0.10平方公里，开采矿种为地热，开采标高-764米至-2192米。具体划定矿区范围坐标见表2-1。 表2-1 划定矿区范围坐标表 直角坐标（2000坐标系） 1980年西安坐标系 拐点 X Y X Y 1 3438231.08 36493353.42 3438225.33 36493239.36 2 3438230.29 36493623.82 3438224.54 36493509.76 3 3437860.69 36493623.81 3437854.93 36493509.76 4 3437860.69 36493353.42 3437854.93 36493239.36 面积0.10平方公里，主要热储层：T2L+T1j，开采标高：-764～-2192m （2）建设内容及组成 项目组成及主要环境问题见表2-2。 表2-2 项目组成及主要环境问题 工程名称 主要建设内容 可能存在的环境问题 备注 主体工程 地热井 一口供水井，供水井深2770m，日取水规模为1150m3/d，年取水规模42万m3。 生态影响、固废 已建 辅助工程 输水管线 管道采用直埋或者架空方式，采用DN200mm，聚乙烯钢丝复合管100m，DN150mm聚乙烯钢丝复合管200m 生态影响 已建 公用工程 供水 项目运营期无需供水 / 已建 供电 由国家电网供给 / 已建 排水 项目运营期无废水排放，地热退水经内部污水管网集中收集，经过自主污水处理系统 / 已建 环保工程 废气 地热井井盖盖板阻隔异味 / 已建 生活废水 依托温泉酒店已建污水处理设施处理后排放。 依托 地下水 井口建设高出地面0.5m以上，避免因暴雨导致地表水由开采井直接汇入地下； 整改：定期对地热水水井动态监测；建立地热水三级保护区。 / 已建+整改 固废 废旧零件出售废品回收站。巡检人员生活垃圾依托温泉酒店已设置垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 / 已建 二、产品方案及水质 1、产品方案 本项目地下水日取水量为1150m3/d，年取水量42万m3。用于开江县双飞温泉酒店保健、疗养、淋浴用。 2、地下水水质评价 （1）地下水水质分类 开江县飞云热矿泉水，通过丰、平期、枯水期和平行外检样的水样检测结果，热矿泉（井）水中主要含K+、Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、S04-2等化学组分。水化学类型为C组，按舒卡列夫式表示为S04-2—Ca·Mg型水。 表2-3飞云热矿泉（井）水主要化学元素含量统计表 项目 单位 实测时间及含量 含量平均值 含量平均值（毫克当量） 2012.6 2012.10 2013.2 2019年复核 阳离子 K+ mg/L 26.0 39.0 38.0 31.23 36.3 1.36 Ca2+ mg/L 649.3 691.4 643.3 661.00 671.75 33.5 Mg2+ mg/L 183.6 194.6 216.4 197.15 201.65 16.59 阴离子 HCO3- mg/L 152.6 152.6 152.6 153.95 151.45 2.48 CI- mg/L 9.93 12.05 9.93 10.53 9.97 0.28 S04-2 mg/L 2296.0 2408.0 2368.0 2342.50 2375.75 49.46 可溶性总 固体 mg/L 3361.5 3538.1 3463.0 3440.4 3491.4 C组 （2）酸、碱度指标评价 飞云热矿泉（井）水的液性酸碱pH值7.2-7.7，按医疗矿泉水液性酸碱度的分级标准评价，该热矿泉（井）水介于中性水与弱碱性水之间。 表2-4医疗矿泉水酸碱度指标评价表 名称 酸性泉 弱酸性泉 中性泉 弱碱性泉 碱性泉 pH指标 2-4 4-6 6-7.5 7.5-9.0 9.0-10 （3）医疗矿水水质组分含量及评价 根据国标GB/T11615-2010《地热资源地质勘查规范》中关于“理疗热矿水水质标准”（附录E）矿泉水浓度的界限指标，该热矿泉（井）水实测浓度值对比评价列于表4-6中。从表中看出，其中氟含量2.75-3.54mg/L，锶含量10.85-12.56mg/L，分别达到命名界限值，偏硅酸含量36.78-38.49mg/L，硫化氢含量1.17-1.1.24mg/L，分别达到矿水浓度，偏硼酸含量2.986-3.97mg/L，达到有医疗价值浓度。 表2-5开江县双飞理疗热矿泉（井）水界限指标评价表 成份 浓度 单位 有医疗价值浓度 矿水 浓度 命名矿水浓度 实测时间及浓度 2019年复核 医疗矿泉命名 2012.6 2012.10 2013.2 2019.6 二氧化碳 Mg/L 250 250 1000 9.20 15.01 8.58 16.3 / 总硫化氢 Mg/L 1 1 2 1.2 1.24 1.17 0.96 矿水浓度 氟 Mg/L 1 2 2 3.31 3.54 2.75 3.31 氟水 溴 Mg/L 5 5 25 0.69 ＜0.001 ＜0.2 ＜0.03 / 碘 Mg/L 1 1 5 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.03 / 锶 Mg/L 10 10 10 11.48 10.85 12.56 12.3 锶水 铁 Mg/L 10 10 10 1.96 1.79 1.83 2.41.88 / 锂 Mg/L 1 1 5 0.304 0.298 0.214 0.23 / 钡 Mg/L 5 5 5 ＜0.01 ＜0.05 ＜0.01 ＜0.7 / 偏硼酸 Mg/L 1.2 5 50 3.45 2.986 3.97 0.57 有医疗价值 偏硅酸 Mg/L 25 25 50 36.78 38.31 38.49 37.6 矿水浓度 水温 ℃ ≥34 48 48 48 48 温热水 可溶性总固体 Mg/L ＜1000 3361.5 3538.1 3463.0 3399 中等渗水 （4）医疗热矿泉水水温评价 表2-6 地热资源温度分级 温度分级 温度（t）界限/℃ 主要用途 高温地热资源 t≥150 发电、烘干、采暖 中温地热资源 90 ≤t＜150 烘干、发电、采暖 低温地热资源 热水 60 ≤t＜90 采暖、理疗、洗浴、温室 温热水 40 ≤t＜60 理疗、洗浴、采暖、温室、养殖 温水 25≤t＜40 洗浴、温室、养殖、农灌 飞云热矿井水温（℃） 48 根据《地热资源地质勘查规范》GB/T11615-2010中关于“理疗热矿水水质标准”（附录E）命名矿泉水浓度的界限指标，其中氟和锶两项指标达到命名矿水浓度标准，偏硅酸和硫化氢两项指标达有矿水浓度标准，该热矿水在2013年就已经通过了四川省国土资源厅的专家评审，并定名为：含偏硼酸、偏硅酸、硫化氢的氟、锶医疗热矿泉水。 三、原辅料清单及能耗 本项目主要原辅料能源消耗及来源见下表： 表2-7 原辅料用量及能耗 类型 名称 年耗量 来源 主（辅）料 商品混凝土 2t/a 外购 钢筋 0.1t/a 外购 普通烧结砖 3m3 外购 聚乙烯钢丝复合管 DN200mm，长100m 外购 聚乙烯钢丝复合管 DN150mm，长200m 外购 能源 电 0.1万度 当地电网 四、设备清单 本项目为原地质部第二普查勘探大队“川61井”，本项目地热水井已经存在。故本项目不存在钻井施工。本项目主要设备如下表所示： 表2-8 项目主要设备一览表 设备名称 规格型号 数量 单位 备注 地热井 日取水规模为1150m3/d，年取水规模42万m3 1 口 已有 成井管 / 0.5 m 已有 聚乙烯钢丝复合管 DN200mm 100 m 已有 DN150mm 200 m 已有 计量表 耐温热水表 1 个 已有 水温计 耐温水温表 1 个 已有 流量表 耐温流量表 1 个 已有 三通、闸阀 / 2 个 已有 压力表 / 1 个 已有 自动监测仪 / 1 套 新增 全井结构： ①一开，使用450mm钻头，钻至186.7m，下入442mm套管，水泥水泥砂浆固井。 ②二开，使用312mm钻头，自186.7m钻至1506m，下入245.5mm套管，并用水泥砂浆固井。 ③三开，用215.9mm钻头自1506m钻至终孔，取芯钻进段为1317.41-2768.61m段，其他段为无心钻进。1506m以下为裸孔。 地热水输送： 地热水井就近开发的方式，管道输送的距离在300m；管道铺设采用直埋或者空架的方式，DN200管道总长约100m，DN150管道总长约200m，主输水管管材采用口径为200mm的聚乙稀钢丝复合管DN200铺设，其余采用口径为150mm的聚乙稀钢丝复合管DN150铺设。管网整改按照中国工程建设标准协会《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS-122.2001中的6.3项基础部分进行施工。外层由环氧玻璃钢防潮层组成，有效防止管道氧化，延长其使用寿命，中间一层则采用具有保温效果的聚氯乙烯发泡层组成，最里层则是钢丝骨架塑料管。 五、地热水开采量核算 地下水实际开采量、地下水位动态特征、现状条件下总补给量等三者之间关系密切相关、互为平衡。根据项目区水文地质条件及实地调查资料分析，项目区地下水实际开采程度较低，区域单井单位涌水量较大的特点，本次论证可开采系数ρ取用0.7。开采系数法可开采量采用以下公式计算： Q可采=ρQ总 式中：Q可采—地下水可开采量（m3/d）； ρ—可开采系数； Q总—天然条件下补给量，即1820.4 m3/d。 天然补给量：计算断面宽度为取水水源论证范围内过中心且垂直于径流方向的断面宽度，即2.0km，天然条件下水力坡度取3‰，本项目根据实际计算后适当缩小取值为3％天然条件下，水源论证范围内地下水径流补给量为1820.4m³/d，计算参数及结果见下表。 表2-9 天然条件下地下水径流补给量计算参数及结果 项 目 渗透系数K（m/d） 水力坡度I 计算断面宽B（m） 计算断面厚M（m） Q径（m3/d) 补给量 1.64 3％ 2000 18.5 1820.4 由上计算论证区泉水可开采量为1274.28m³/d ，即46.51万m3/年。 本建设项目地下水日取水量1150m3，年取水量为42万m3，地下水在天然条件下的补给量为1820.4 m3/d，可开采量为1274.28 m3/d，水资源储存量为1.04×107m3。本项目日设计取水量、年设计取水总量均小于上层地下水补给量、承压含水层储存量。 六、项目取水水源、影响范围、供水、退水方案。 1、取水水源选择 开江县飞云医疗热矿水水取水项目位于开江县新宁镇桥亭村，开江飞云地热井钻井深度2770.31m，主要开采三叠系中统雷口坡组（T2l）、下统嘉陵江组（T1j）碳酸盐岩溶水，批准划定矿区范围面积为0.1km2，开采标高为-764～-2192m，水化学类型为硫酸钙镁（SO4—Ca·Mg）型，按理疗热矿泉分类属含硫化氢、偏硅酸、偏硼酸的氟、锶理疗低温热矿水； 根据金华市水利水电勘测设计院有限公司达州分公司编制的《开江飞云医疗热矿水取水工程水资源论证报告》可知，飞云地热取水水源论证范围内，来自深层径流的补给量为1820.4m³/d，取水水源论证范围内的地下水储存量为1.04×107m³，可开采量为1274.28m³/d，均大于该地热井实际出水量和项目提出的取水量。 2、取水水源影响范围 根据金华市水利水电勘测设计院有限公司达州分公司编制的《开江飞云医疗热矿水取水工程水资源论证报告》，经过抽水试验得出的数据计算相关水文地质参数，飞云地热取水水源论证范围内，来自深层径流的补给量为1820.4m3/d，取水水源论证范围内的地下水储存量为1.04×107m3，可开采量为1274.28m3/d，均大于该地热井实际出水量和项目提出的取水量。且经过计算得出，在最大出水量为1175m3/d时，取水影响半径为691.33m。根据水源补给区域划定，取水影响分析范围面积约为11km2； 3、供水方案 项目取用地热水为自流取水，井口装三通、闸阀、压力表、流量表、水温计等井口装置，需取用地热水时打开闸阀即可放水，通过管道输送至各泳池使用，可随时放水取用。 4、退水方案 本项目退水主要为温泉洗浴尾水，其退水方案如下： 温泉园区内整体设置污水管网系统，各用水项目剩余尾水经内部污水管网集中收集，经过已建污水处理系统（温泉废水采用混凝沉淀+过滤的方法进行处理。混凝剂采用聚合氯化铝，聚凝剂采用氢氧化钙）处理达标排放，排放至项目区旁设置的鱼塘，污水处理厂与鱼塘中间又设置了约60m的植物配置区，经过达标处理后最终由水塘处排入到沟渠后汇入西北方向距离约800m的蕉溪河。该尾水处理设施已完成《建设项目环境影响登记表》，备案号：202151172300000016。 污水处理产生的污泥，经干化、集中收集后，运送至垃圾处理厂。项目尾水处理设置不属于本次评价内容。 七、公用工程 1、供电 本项目供电来源主要为电网供电，当电网供电停电时采用柴油发电机发电，项目配备1台柴油发电机，功率为50KW。 2、给水 项目无需供水。 3、排水 井场采用雨污分流制。雨水依靠井场设置的地面坡度，就地散排至井场四周设置的排水沟，排出场外。项目仅设置2名定期巡逻人员，生活污水排放依托双飞酒店已建污水处理设施处理。 八、劳动定员和工作制度 本项目设置定期巡检人员，负责定期巡检等相关设备，地热水全年365天为双飞温泉酒店提供地热水。 九、矿区范围与各类保护区及重要工程项目的关系 与饮用水保护区的关系：本项目地热开采矿区位于开江县新宁镇桥亭村四组，矿区范围距离开江县宝石桥水库水源地保护区约980m（详见附图8）。同时，根据达州市生态环境局《关于开江双飞温泉有限责任公司开江县飞云医疗加热矿泉水拟划定矿区范围是否设计各类保护区及重要工程项目的意见的复函》中明确，该地块未在2018年四川省人民政府划定的县城集中式饮用水水源保护区范围及达州市人民政府于2020年划定的乡镇饮用水水源保护区范围内（详见附件5）。 与重要水利工程的关系：开江县水务局出具《关于开江双飞温泉有限责任公司开江县飞云医疗热矿泉水拟划定区范围是否涉及各类保护区及重要工程项目意见的复函》，明确本项目划定矿区不涉及重要水利工程（详见附件5）。 与自然保护区、森林公园、风景名胜区等关系：根据开江县文化局和旅游局出具的《关于征求开江双飞温泉有限责任公司开江县飞云医疗热矿泉水拟划定的矿区范围是或否涉及各类保护区及重要工程项目意见的复函》，明确本项目矿区范围未设计重要风机名胜区、历史文物及名胜古迹保护区（详见附件5）。 因此，本项目不涉及饮用水水源保护区等各类保护区。 十、双飞温泉酒店工程简介 开江双飞温泉酒店始建于2011年，其功能分区主要分为“一园、二区、一谷、一湖”。一园：“四季花香”特色农业创意体验园；两区：“巴山秋池”景区入口接待服务区、“神汤碧水”养生核心休闲区；一谷：“云山乐谷”森林游憩康体运动区；一湖：“星湖雅漾”生态涵养湖泊观光区。 使用地热功能区主要有温泉洗浴接待中心、温泉度假酒店和生态温泉水景公园三部分。温泉接待中心占地约7亩，建筑面积7000m2左右，由公共大池、游乐中心和室内浴室组成；温泉酒店建筑面积13500m2，含100间客房，会议中心、餐厅等设施。主要产品包括住宿、餐饮及其他产品；生态温泉水景公园面积约2000m2，是采用温泉尾水结合规划区内的地形地貌，充分利用景区所在地丰富的森林、水塘等自然资源，建设与环境相结合的具有运动健身、垂钓休闲以及水景观赏的生态温泉水景公园，为游客提供良好的旅游体验。 开江双飞温泉游客接待中心工程环境影响评价报告已于2014年取得《开江双飞温泉游客接待中心工程环境影响批复》（开江环审[2014]13号），2016年完成《建设项目环境保护设施验收》（编号 511723-20161115-000009）。2017年6月取得《排放污染物许可证》（证书编号：川环许S40006号）。2021年3月1日其汤池尾水处理设施扩建已完成《建设项目环境影响登记表》，备案号：202151172300000016。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目设置1口地热井，位于开江县新宁镇桥亭村，方便双飞温泉酒店取水。本井的主要出水段层位为雷口坡组（T2l）、嘉陵江组（T1j）地层，主要出水段总厚度约68.4m。地热水补给区位于西北一带的明月山脉，高程800~900m，为明月峡背斜南部仰起端核部区域，出露有雷口坡组、嘉陵江组灰岩。大气降水背斜轴部的张裂隙及灰岩溶隙向下做深循环，向东南补给深部灰岩含水层段。经飞云地热井揭露后，井口高程578m，地热水温度高、井口水压力大、自流水量丰富稳定。因此，项目取水工程分布在此，平面布置较为合理。 本项目地热井已建成，不涉及现场施工布置。 |
| 施工方案 | 本项目地热井已建成，不涉及地热井钻井施工，仅对地热井开采方式进行回顾性分析，经过现场调查，不存在遗留环境问题。 本项目地热井已建成，地热水源地位于明月峡背斜北倾没端，为钻井揭露的深层地热水，钻井深度为2770.31m，评价期间静止水位为+54m（观测时间为2012年8月至2013年2月），目前静止水位为+40m（观测时间为2021年1月9日），为自流承压水，最大涌水量为1164.4~1183.68m3/d。本项目最大使用量为1000m3/d，自流水量完全能满足建设项目用水需求。取用地热水为自流取水，井口装三通、闸阀、压力表、流量表、水温计等井口装置，需取用地热水时打开闸阀即可放水，经除铁锰处理后用管道输送至各泳池使用，可随时放水取用。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 1、区域生态功能定位 本项目位于四川省达州市开江县，根据《四川省主体功能区划》（川府发[2013]16号），开江县均不涉及各类保护区。 根据《四川省人民政府关于印发四川省主体功能区规划的通知》（川府发[2013]16号），本项目属于限制开发区（农产品主产区）范围，不属于禁止开发区域，具体见下图： 图3-1 四川省限制开发区域（农产品主产区）分布图 图3-2 四川省禁止开发区域示意图 四川省限制开发区域（农产品主产区）中盆地东部丘陵低山区的发展定位为： 大力发展水稻﹑饲用玉米、油菜﹑水果、蔬菜﹑蚕桑、苎麻、圈养为主的草食牲畜、生猪﹑名优茶叶、干果、道地中药材、经济林果、木本粮油﹑食用菌等特色优势产业。 发挥资源优势﹐建设工业原料林生产与加工基地﹑优质肉牛肉羊生产基地、中药材生产基地、名特优新经果林基地和丝麻纺织原料基地。 继续实施新增粮食生产能力、农业综合开发、土地整理、退耕还林农户基本口粮田建设﹑有机质提升﹑测土配方施肥补贴和保护性耕作等项目﹐加快推进高标准农田建设﹐提高耕地质量。 推进农业产业化和农产品深加工，发展以稻谷、薯类、小麦、玉米、生猪、牛羊肉为重点的粮食、肉类精深加工。 巩固和扩大退耕还林成果，继续实施天然林保护工程和小流域水土流失综合治理，加强野生动植物生物多样性保护区建设。 本项目属于地热水开采项目，项目建成后用于双飞温泉酒店使用，项目建设未涉及《四川省主体功能区规划》规定的重点生态功能区、禁止开发区域等，符合区域生态功能发展的总体要求，与四川省生态功能区划是协调的。同时，区域生态功能定位也进一步明确了本工程在实施过程中必须加强生态环境保护，采取必要的措施开展生态修复和环境保护与治理 2、生态功能区划 本项目位于四川省达州市开江县，根据《四川省生态功能区划》，项目所在地属于“四川盆地亚热带湿润气候生态区”中的“I 4-1 华蓥山农林业与土壤保持生态功能区”。该生态功能区特征见下表： 表3-2 生态功能区特征一览表 生态功能区 I 4-1 华蓥山农林业与土壤保持生态功能区 所在区域与面积 在四川东部边缘，跨达州、广安市的9个县级行政区。面积0.91万km2 典型生态系统 农田和森林态系统 主要生态问题 水土流失严重，局部地方出现石漠化，农村面源污染。 生态环境敏感性 土壤侵蚀高度敏感，野生动物生境高度敏感，水环境污染中度敏感，酸雨轻度敏感，石漠化中度敏感。 生态服务功能重要性 农林业发展，土壤保持，生物多样性保护 生态建设与发展方向 保护珍稀动物、植物的栖息地；恢复植被，提高森林覆盖率，减轻水土流失，防止喀斯特地貌石漠化。合理开发矿产资源和自然人文景观资源。 本项目为地热水开采项目，项目施工期已完成，施工过程中已落实生态恢复治理措施、水土保持措施，项目建设对区域生态环境影响较小。 3、土地利用现状 本项目地热开采井位于双飞温泉酒店用地范围内。根据《开江县土地利用现状图》可知，项目土地利用类型为旱地，土地用地类型为住宿及餐饮，区域无地下水开发利用项目。 4、陆生生态现状调查 ①陆生动物及其多样性 项目所在地下水井地势较为平坦，海拔范围为+562.86m，人口较少，植被主要为亚热带常绿阔叶林及亚热带常绿针叶林为主，依靠森林生态环境生产的大型野生动物较少，余存的中、小型动物种树也比较稀少。区系代表动物中哺乳类以啮齿目和兔形目种类为主，鸟类、爬行类、两栖类和鱼类等均为广布种和常见种。 ②植被类型及其分布情况 评价区被类型多为亚热带落叶阔叶林、亚热带针叶林，区内植被因长期人为影响，原生植被已破坏殆尽，目前多为次生林。评价区植被主要为檫木、桦木等亚热带落叶阔叶林，杉木等亚热带常绿针叶林。灌木层常以盐肤木和悬钩子灌丛为优势。 ③国家重点保护野生植物与古树名木 根据野外调查和现有国家级保护和珍稀濒危植物资料查证，评价区的野生植物中，没有中华人民共和国国务院1999年8月4日《国家重点保护野生植物名录（第一批）》和《中国珍稀濒危保护植物名录（第一册）》中所列物种。项目评价区和工程直接占地区未发现古树名木分布。 5、土壤现状调查 根据国家土壤信息服务平台查询，区域内土壤主要有棕壤、黄壤、暗黄棕壤。 棕壤：土壤母质以花岗岩、片麻岩、石灰岩和砂岩、页岩的风化物为主。地处平原区的棕壤，土层深厚，质地适中，排水良好，无盐碱化，呈微酸性反应；山地棕壤分布在丘陵地或谷地中，粗骨薄层，土层较薄，呈酸性或微酸性反应。 黄壤：黄红壤与棕壤之间过渡型土类。夏季高温，冬季较冷，年平均气温为15至18度，年降水量为750至1000毫米。植被是落叶阔叶林，但杂生有常绿阔叶树种。黄棕壤既具有黄壤与红壤富铝化作用的特点，又具有棕壤黏化作用的特点。呈弱酸性反应，自然肥力比较高 暗黄棕壤：属垂直带谱中黄壤至棕壤的过渡类型，土体 较薄，一般为40cm左右。其剖面构型为O-Ah-Bt-C。表层暗灰黄或黑棕色，质地偏轻。B层浅黄或黄棕，质地砂质壤土至壤土，有明显微弱粘化现象。一般暗黄棕壤其表层腐殖质积累明显，分布较深，含量可高达60-140gkg。暗黄棕壤土壤胶体吸附较多非盐基离子，土壤呈酸性，pH值为5-5.6。暗黄棕壤所含粘土矿物以高岭石为主，有较多的伊利石、蛭石、绿泥石，还有少量的针铁矿、皂石及蒙脱石。 二、大气环境现状 根据达州市生态环境局于2021年6月5日公开发布的《2020年达州市生态环境状况公报》：2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点。市城区及个县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县94.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数0.11倍；各县（市）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。项目所在区域为环境空气质量达标区。 三、地表水环境现状 本项目最近地表水为地热尾水受纳水体无名河沟，为了解无名河沟水质现状，本项目地表水环境质量评价委托四川中蓉达环境保护技术有限公司于2021年11月9日~11日，对本项目所在地的环境质量现状进行监测。 （1）监测断面、监测项目、监测时间及频次 监测断面：具体点位位置见下表，具体点位位置见下表3-1。 表3-1 地表水监测断面 断面编号 监测水体 断面位置 Ⅰ 无名河沟 项目地热尾水汇入后下游1000m 评价因子：pH、CODCr、SS、NH3-N、BOD5、总磷、总氮、粪大肠菌群、高锰酸盐指数，共计9项。 （2）评价标准 项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，标准限值见表3-2。 表3-2 地表水水质评价标准（GB3838-2002）III类 单位：mg/L 项目 pH SS CODcr BOD5 粪大肠菌群 氨氮 总磷 总氮 高锰酸盐指数 指标 6~9 - ≤20 ≤4 ≤10000 ≤1.0 ≤0.2 ≤1.0 ≤6 （3）评价方法 采用单因子标准指数法，其公式为： Si,j=Ci，j/Cs，j 式中：Si,j——标准指数； Ci——评价因子i在j点的实测浓度，mg/L； Si——评价因子i的评价标准限值，mg/L。 对于pH值： SpHj=(7.0-pHj)/（7.0-pHsd） pHj≤7.0 SpHj=(pHj-7.0)/（pHsu-7.0） pHj＞7.0 式中：SpHj——单项水质参数pH在j点的标准指数； pHj——水质参数pH在j点的浓度； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。 （4）监测结果与评价 表3-3 地表水环境质量现状监测结果统计表 断面 项目 pH CODCr BOD5 粪大肠菌群 悬浮物 氨氮 总磷 总氮 高锰酸盐指数 I 测值范围 7.47-7.63 10-14 2.4-3.2 3.4×103-7.9×103 13-20 0.136-0.164 0.12-0.15 0.72-0.83 3.2-4.6 最大值标准指数 0.315 0.7 0.8 0.79 / 0.164 0.75 0.83 0.767 超标率（%） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 最大超标倍数 / / / / / / / / / 标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤10000 - ≤1.0 ≤0.2 ≤1.0 ≤6 由上表可见：项目所在区域地表水体监测断面各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，项目所在区域地表水环境质量状况良好。 四、声环境质量现状 为了解项目所在地噪声环境质量现状，委托四川中蓉达环境保护技术有限公司于2021年11月10日对温泉酒店以及周围敏感点进行噪声监测。 1、监测布点 共设7个噪声监测点位，监测点位见表。 表3-4 噪声监测点位 编号 监测点名称 监测项目 监测频率 执行标准 1# 项目热源井（温泉出水口） 等效连续A声级（Leq(A)） 监测1天，昼、夜间各1次 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 2# 项目温泉酒店东侧外1m 3# 项目温泉酒店南侧外1m 4# 项目温泉酒店西侧外1m 5# 项目温泉酒店北侧外1m 6# 项目西南侧23m居民点处 7# 项目东南侧30m居民点处 2、监测结果及分析 噪声监测结果见下表。 表3-5 噪声监测结果统计及分析 单位：dB（A） 编号 监测结果 标准值 达标情况 11月10日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 53 49 60 50 达标 达标 2# 36 28 60 50 达标 达标 3# 41 35 60 50 达标 达标 4# 48 44 60 50 达标 达标 5# 40 39 60 50 达标 达标 6# 42 40 60 50 达标 达标 7# 44 37 60 50 达标 达标 由监测结果可知，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目周围敏感点监测点达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区的标准限值。 五、地下水环境现状 根据国土资源部成都矿产资源监督监测中心对本项目取水点的水质监测报告，本项目地热水水质情况如下表： 表3-6 地下水水质检测结果 点位 评价项目 实测浓度 单项标准指数 评价标准 超标率（%） 超标 倍数 达标 情况 1# 溶解性总固体 3399 3.399 ≤1000 100% 2.399 超标 偏硅酸 37.6 / / / / / 游离二氧化碳 16.3 / / / / / 锂 0.23 / / / / / 锶 12.3 / / / / / 溴化物（以Br-计） ＜0.05 / / / / / 碘化物 0.002 0.025 ≤0.08 0 0 达标 锌 ＜0.2 ＜0.2 ≤1.00 0 0 达标 硒 0.0003 0.03 ≤0.01 0 0 达标 铜 ＜0.1 ＜0.1 ≤1.00 0 0 达标 砷 ＜0.01 ＜1 ≤0.01 0 0 达标 汞 ＜0.0002 0.2 ≤0.001 0 0 达标 镉 ＜0.005 ＜1 ≤0.005 0 0 达标 银 ＜0.05 ＜1 ≤0.05 0 0 达标 钡 ＜0.7 ＜1 ≤0.70 0 0 达标 铬 ＜0.05 ＜1 ≤0.05 0 0 达标 铅 ＜0.01 ＜1 ≤0.01 0 0 达标 钴 0.001 0.02 ≤0.05 0 0 达标 钒 ＜0.005 / / / / / 钼 ＜0.005 ＜0.07 ≤0.07 0 0 达标 锰 ＜0.1 ＜1 ≤0.1 0 0 达标 镍 0.024 1.2 ≤0.02 100% 0.2 超标 铝 ＜0.1 ＜0.5 ≤0.20 0 0 达标 挥发性酚类 ＜0.002 ＜1 ≤0.002 0 0 达标 氰化物 ＜0.002 ＜0.04 ≤0.05 0 0 达标 亚硝酸盐 ＜0.01 ＜0.01 ≤1.00 0 0 达标 耗氧量 0.86 0.287 ≤3.0 0 0 达标 偏硼酸（以B计） 0.57 / / / / / 硫化氢 0.96 / / / / / K+ 0.330 / / / / / Na+ 0.95 / / / / / Ca2+ 32.93 / / / / / Mg2+ 15.96 / / / / / Fe2+Fe3+ 0.101 / / / / / HCO3- 2.59 / / / / / CO32- 0.00 / / / / / Cl- 0.29 / / / / / SO42- 48 / / / / / F- 0.17 / / / / / NO3- 0.000 / / / / / 根据表上可知，本项目地下水监测点位的溶解性总固体以及镍浓度超标，超标原因主要是人为污染(农业、生活、养殖业)和自然因素(地质构造、地理条件、气候)共同作用导致；其余各项检测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准限值要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 开江县飞云医疗热矿泉水井（四川省开江县飞云地热）为原地质部第二普查勘探大队1978年12月—1979年8月在四川省开江县，即明月峡北部倾没端施工“川61井”，用于油气勘探，井深2770.31m，未有油气显示，但在1600m以下获得了48℃的温热矿水，涌水量1000—1600吨/日，具有一定的开发利用价值。 2008年12月31日，原达州市国土资源局根据《中华人民共和国矿产资源法》、国务院《矿产资源普查区块登记管理办法》、国土资源部《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法（试行）》及《四川省探矿权招标拍卖挂牌出让暂行办法》等法律法规、规范性文件规定，重新组织了四川省开江县飞云地热普查探矿权挂牌活动，将“川61井”进行拍卖，竞买人蔡定明（现开江双飞温泉有限责任公司法定代表人）以61.0万元竞得，并与原达州市国土资源局签订了《四川省开江县飞云地热普查探矿权挂牌成交确认书》，并与原四川省国土资源厅签订《四川省开江县飞云地热普查探矿权挂牌出让合同书》（川探矿权招拍挂合同[2009]001号）。2009年3月24日，获得了由原四川省国土资源厅颁发的四川省开江县飞云地热普查《矿产资源勘查许可证》，证号T51320090304026605。后经4次延续后，目前探矿权证号为T51320090304026605，有效期2020年3月24日～2022年3月24日，勘查范围由4个拐点坐标圈闭，勘查面积2.94平方公里，勘查深度-764m至-2192m。 经过现场调查，无遗留环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 项目环境保护目标见下表： 表3-7 项目主要环境保护目标一览表 保护要素 保护对象 方位 距离 规模 保护级别 大气环境 农户 西南侧 23m 8户，24人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 农户 北侧 120m 12户，36人 农户 东南侧 30m 1户，3人 农户 西北侧 420m 20户，60人 地表水环境 无名河 东北侧 270m 小河，灌溉、纳污 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 蕉溪河 东北侧 800m 小河，灌溉、纳污 声环境 项目周边50m不存在声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水环境 本项目地下水含水层 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准限值要求 生态环境 周边500m范围内的野生动物，植被 生态环境不降低 土壤环境 周边50m范围内 不会导致土壤污染情况 |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量 项目环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值详见表3-8所示。 表3-8 环境空气污染物质量标准浓度限值 序号 污染物名称 平均时间 二级浓度限值 单位 备注 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 4 臭氧（O3） 8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 5 颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 6 颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 2、声环境质量 本项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值见下表3-9所示。 表3-9 环境噪声标准限值 等效声级LAeq：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 2类 60 50 3、地表水环境质量 本项目地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表3-10 各项污染物的浓度限值 单位：mg/L 项目 pH SS CODcr BOD5 粪大肠菌群 氨氮 总磷 总氮 高锰酸盐指数 指标 6~9 - ≤20 ≤4 ≤10000 ≤1.0 ≤0.2 ≤1.0 ≤6 4、地下水环境质量 本项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 表3-11 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目 评价标准 溶解性总固体 ≤1000 碘化物 ≤0.08 锌 ≤1.00 硒 ≤0.01 铜 ≤1.00 砷 ≤0.01 汞 ≤0.001 镉 ≤0.005 银 ≤0.05 钡 ≤0.70 铬 ≤0.05 铅 ≤0.01 钴 ≤0.05 钒 / 钼 ≤0.07 锰 ≤0.1 镍 ≤0.02 铝 ≤0.20 挥发性酚类 ≤0.002 氰化物 ≤0.05 亚硝酸盐 ≤1.00 耗氧量 ≤3.0 二、污染物排放标准 1、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放标准。具体标准见下表。 表3-12 污水综合排放标准一级标准 单位：mg/L 污染物 pH CODCr BOD5 NH3-N SS 执行标准 6~9 100 30 15 20 2、废气 项目运营期无废气排放 3、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，标准值见下表。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 工业企业厂界环境功能区类别 执行厂界 昼间 夜间 2类 项目厂界四周 60 50 四、 固体废弃物 一般固废执行一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 |
| 其他 | 本项目仅对地热水开采、输送进行评价，地热水的使用以及退水尾水处理不在本次评价范围内，故本项目无废水总量控制指标；项目无废气产生，无废气总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为地下水开采项目，其占地小，施工期对生态环境的影响主要为地热井及周围地表植物的破坏、地层的破坏水土流失。本项目地热井为原地质部第二普查勘探大队末端施工“川61井”，本项目通过拍卖竞得，不存在施工期，根据现场调查，施工迹地地表植被已得到恢复。现已对取水井周围进行绿化，加盖处理，并设置水塔，其生态环境破坏可得到一定的补偿，无施工期遗留环境问题 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、运营期工艺流程 本矿区采矿种为地热水，取用地热水为自流取水，井口装三通、闸阀、压力表、流量表、水温计等井口装置，需取用地热水时打开闸阀即可放水，经除铁锰处理后用管道输送至各泳池使用。本项目只评价地热水的开采，地热水的输送和处理不在本次评价范围。地热水工艺流程图如下： 图4-1 项目生产流程图 二、生态环境影响分析 地下水开采主要生态影响有可能导致地下水下降、造成地面沉降、影响植被生长等。 现状调查结果表明，评价区域的用地以树林、灌草地为主。该评价区域内群落缺少藤植物，生物多样性指数较低，群落结构不完整，发育不平衡，是典型的受人工影响的植物群落。该项目占地范围内植物种类组成成分比较简单，生物多样性较差，项目周围陆地生态环境一般。 本项目的建设在一定程度上改变了土地原来的使用功能、改变局部地貌、局部生态环境受到了破坏。由于项目开采的是深部储热层的地下热水，与固体矿体不同，无大的地面或地下开挖工程，开成井后地面井位占地仅1.0m2左右，该地热井施工及开采使用对地形地貌景观无大的影响，不存在对地质遗迹、人文景观破坏和影响问题。 项目地热井现状 云热矿水井处于新华夏系构造-川东弧形构造带华莹山隆褶带的明月峡背斜东南翼，取水层位岩性主要为砂灰岩，有层间裂隙，但支撑强度大，在现有提出的取水规模下，资源补给量满足取水需求，取水不会造成大幅度地下水位下降的问题，停止放水后，井口静止水压力在数秒内即恢复到取水前。在严格控制开采量的情况下，减缓地下热水水位的下降速度。根据现场调查，周边地表未出现沉降情况。 项目在今后开采过程中只要按照审批的开采量进行开发，不超采，严格控制热温矿泉水的开采量，使有限的地下水资源得到高效合理的利用，则不会造成地下水量减少，引发地面沉降、塌陷等地质问题。 二、地表水环境影响 本项目评价范围只包括地热水的开采，开采后的地热水使用不在本次评价范围内。因此，开采后地热水经双飞温泉酒店使用后的废水问题，全部纳入起废水排放的管理范畴。项目运营期工作人员仅设置2人巡检人员，定期巡查泵室和相关设备，巡检人员生活污水依托温泉酒店现有污水处理设施处理后排放。故本项目运营期对周边地表水基本无影响。 三、地下水环境影响分析 1、项目地质、水文地质条件 （1）地层岩性 根据凿井物探测井资料证实，四川省开江飞云热矿井揭示地层及岩性特征： 0--249.5m为侏罗系沙溪庙组（J2s）绿灰色、紫红色粉砂质泥岩，泥质粉砂岩夹绿灰色、灰色细砂岩，浅灰色中粒长石岩屑石英砂岩及绿灰色、灰色细粒岩屑长石砂岩。 249.5-539m为侏罗系千佛崖组（J2q）。上部紫红色粉砂质泥岩及灰色泥质粉砂岩夹灰色粉砂岩及浅绿灰色细粒岩屑长石砂岩。中部黑色粉砂质页岩、粉砂质泥岩及深灰色、浅灰色细粒岩屑长石砂岩组成三个幅度不等的由细到粗的韵律层。下部黑色页岩、泥岩与绿灰色、灰色硬砂岩不等厚互层。含构造裂隙水，水量贫乏。 539-831m为侏罗系下统珍珠冲组（J1z）褐黄色介壳灰岩与黑色页岩、灰色粉砂岩、粉砂质泥岩不等厚互层。仅据电性曲线特征以深灰色粉砂质泥岩与须家河组分界。含构造裂隙水，水量贫乏。 831-1342m为三叠系须家河组（T3xj1-2）：顶部以黑色页岩夹薄煤层为界。 上段上部为灰色细粒石英砂岩、中粒岩屑砂岩夹黑色页岩及深灰色粉砂质泥岩、绿灰色泥质 粉砂岩、炭质页岩、黑灰色粉砂质泥岩、深灰色泥质粉砂岩、灰色粉砂岩。下部为大套褐灰色细砂岩、灰色含泥中粒岩屑砂岩、灰白色中粒长石岩屑石英砂岩夹灰黑色粉砂质泥岩及泥岩。砂岩段自上而下略显变粗，色变浅，且含砾石。砾石以浅灰色石英岩及黑灰色硅质岩为主。砾径0.3～0.6厘米。 下段上部为黑色页岩、深灰色粉砂质泥岩、黑灰色粉砂质页岩。中间为大套灰色、浅灰色中～粗粒长石岩屑石英砂岩。页岩：质不纯，略含粉砂及炭质条带，页理发育。局部 夹煤线，底部略含灰质。长石岩屑石英砂岩。局部含黄铁矿晶簇及灰质，偶见砾石。下部为大套灰色～浅灰色～灰白色细～中粒岩屑石英砂岩、石英砂岩及硬砂岩为主，夹 深灰色泥岩及黑色页岩。砂岩中主要成份为石英、长石、岩屑、颗粒分选性好，呈次棱角状，粒度不均，孔隙式胶结。局部以褐灰色灰质细砂岩与雷口坡组呈假整合接触。 1342-1678m为三叠系雷口坡组（T2l）：主要为深灰色含泥质微晶白云岩及微晶白云岩夹深灰色硬石膏质微晶白云岩及灰白色、褐灰色硬石膏岩。 下部为大套灰色砂屑白云岩及灰色微～粉晶灰岩夹灰色粉屑微晶灰岩及颗粒微晶白云岩。 1604.25—1607.75m段，岩性为鲕粒细晶灰岩，质软易碎，裂隙、溶隙发育。根据原完井地质总结报告，在钻至该段时蹩钻厉害，并发生井漏，停钻后出现井涌，经现场初步测定涌水量39m3/h，水温47℃，微有H2S味，但水层压力很低，井口测不出压力。如果泵压或者排量稍大时，便可压漏，泥浆有进无出，停泵后水又可缓慢流出。 1678-2770.31m为三叠系嘉陵江组（T1j未穿），共分5段，岩性主要为褐灰色微晶白云岩、溶孔灰岩、砂屑灰岩、微晶灰岩、黑色页岩及硬石膏等。 （2）地质构造 飞云医疗热矿水位于明月峡东南翼近轴部位置。背斜轴部出露最老地层为嘉陵江组灰岩，向两翼分别为雷口坡组、须家河组、珍珠冲组、自流井组、新田沟组及沙溪庙组。北部倾伏端轴部地层由须家河组、珍珠冲组、自流井组及新田沟组构成，至开江县飞云地热区，轴部地层已渐变为沙溪庙组。 （3）水文地质特征 ①浅循环地下水水文地质特征 根据本次1:10000水文地质综合调查，结合原1:200000区域水文地质普查资料，区内浅循环地下水按其富水程度，埋藏条件及地下水动力特征，可分为第四系松散层孔隙潜水、红层裂隙水和碎屑岩裂隙孔隙水。 ②深循环地下水水文地质条件 深循环地下水的储存条件主要包括有稳定丰富的补给水源，含水层形态适于水的聚集和储存，含水层裂隙发育，有良好的渗透性，较大的循环深度和稳定的盖层。 受区域构造控制，明月峡背斜北部从珍珠冲组开始向下倾伏，高程在890m左右，至本温泉井北依次圈闭，高程在460—690 m左右，相对高差在200—430 m左右。上游背斜轴部三叠系下中统嘉陵江组（T1j）和雷口坡组（T21）石灰岩和白云岩大面积出露，为地下水的补给提供了较好的环境，在构造控制下，为地下水的运移、富集进一步提供了良好的条件，促成了明月峡背斜北部倾伏端及两翼的地下水丰富。 2、取水水源论证、分析范围 （1）取水水源论证范围：以井口为中心，半径为1000m的圆形区域，面积约为3.14km2； （2）取水影响分析范围：根据水源补给区域划定，取水影响分析范围面积约为11km2； 3、对地下水的影响分析 （1）对地下水位的影响 经过抽水试验得出的数据计算相关水文地质参数，最终计算得出，飞云地热取水水源论证范围内，来自深层径流的补给量为1820.4m³/d，取水水源论证范围内的地下水储存量为1.04×107m³，可开采量为1274.28m³/d，均大于该地热井实际出水量和项目提出的取水量。 且经过计算得出，在最大出水量为1175m³/d时，取水影响半径为691.33m，在取水时该影响范围内的水位（水压力）会由于重力作用产生漏斗形状的降深，但对该半径范围外的区域水资源水位（水压力）基本无影响。停止抽水后，水压力恢复很快，在数秒之内就可恢复取水前的水压力。 因此，飞云热矿水在现有取水规模下取水，基本不会对区域地下水位（压力）造成影响。 （2）对地下水质量的影响 地下取水出现降落漏斗时，地下水在迁移补给过程中，会使土壤或地层中的有害、有毒组分污染地下水。根据热矿泉水成井抽水试验报告，在枯季最大降深54m时，飞云地热矿泉水自涌水量为1175m3/d，项目取水量为1150m3/d，在项目取水过程中出现的降落漏斗现象非常微弱，也存在极微弱的越流补给现象，但是通过了很厚的相对隔水层的过滤，对承压含水层水质基本不构成影响。因此，项目取水基本不会对地下水资源质量造成影响。 （3）取水对区域内环境地质和生态的影响 在成井填砾不合适的情况下，抽水过程中易出现涌沙现象，长期开采容易造成井周空虚、塌陷。在我国东部平原地区含水层为细粒物质，支撑强度小，当抽水过量时容易引发地下水位下降，进一步造成地面沉降。 但飞云热矿水井处于新华夏系构造-川东弧形构造带华莹山隆褶带的明月峡背斜东南翼，取水层位岩性主要为砂灰岩，有层间裂隙，但支撑强度大，在现有提出的取水规模下，资源补给量满足取水需求，取水不会造成大幅度地下水位下降的问题，停止放水后，井口静止水压力在数秒内即恢复到取水前。总体来说，项目取水对论证范围内环境地质影响甚微。 项目取水为深层热矿泉水，不影响区域常温地下水资源量。根据现场调查取水井口地面未出现裂痕和地面沉降等现象，取水口周边已进行植被绿化，取水不会造成分析范围地下水位下降，地表植被不会因缺水而干枯，对生态环境影响甚微。 （4）对其他用户的影响 经现场勘查以及咨询当地居民可知，周边居民均采用自来水作为饮用水，不涉及饮用地下水。因此本项目的地下水环境保护目标为潜水和承压水含水层。地下水开采过程中利用的潜水、承压水含水层多在几百米以内，而地热井取用的多为180m以下的含水层组，且在开采段以上全部水泥封固，因此不会对保护目标造成影响。 项目区域区水文地质条件中等，地热水利用刚刚起步，为地热开发利用程度有潜力区。不会造成区域地下水位下降，对第三者取水和生态影响轻微；本项目取深层地下热水，目标前周边无其他深层水井取水，取水对浅层生活水井取无影响，不会造成区域地下水位下降，对第三者取水和生态影响轻微；项目的取水对于其它用水户不会造成影响，取水和处理后的退水对第三者和生态环境影响较小。 综上所述，项目开采地下热水开采深度2000m以下的储热层中的地下水，属于相对封闭的储热系统，地热水的不给途径方式复杂、漫长，地热水的取水层与上部地下水冷水层不属于同一个含水层，地下水的开采不会对上部地下水水冷层水质、水温、水位造成影响。项目需要对热水井每年定期检修，对水位、水量、水温进行监测观察，防止钻孔内套管锈蚀导致上部冷水进入热储层，造成深部热储层的热水水温、水质下降等问题，对于出现热水降低现象，及时采取更换套管、止水等措施，避免深部热储存层遭受破坏。 地下水环境质量监测方案如下： 表4-2 地下水环境质量监测方案 环境要素 监测对象 指标 监测频次 监测方式 地下水开采井水质监测 地热井 K+、Na+、Mg2+、Ca2+、HCO3-、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、总硬度、溶解性固体、耗氧量、总大肠菌群、铅、镉、铝、铁、氟化物、pH 一次/年 委托监测 地下水开采监测 抽水前10分钟，应观测井中水位埋深（即抽水前静止水位埋深）、水温、气温；在抽水过 程中，应抽查观测井中动水位埋深、水温、气温；在抽水停止后，应观测井中水位埋深、水 温、气温及抽水时间 每季1次 / 地面沉降 定期对地下水动态进行观测，在开采井周边设置地面不均匀沉降观测 点 十天观测一次 /. 四、大气环境影响分析 根据项目地热井水质监测报告，地热水主要成份以碳酸氢根离子为主为碳酸氢盐泉，项目地热水有少量的异味道，但地热水埋藏较深，进口加盖铁板之后，在井口基本无味，对大气环境影响较小。 五、噪声环境影响分析 本项目取用地热水为自流取水，需取用地热水时打开闸阀即可放水，无需设置水泵，同时地热井井口加盖铁板，几乎无噪声产生；项目地热水输送通过管道输送，输送距离短，无需设置水泵，无设备噪声产生，不会对外环境造成影响。同时根据四川中蓉达环境保护技术有限公司于2021年11月10日对温泉酒店进行噪声监测，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。因此，本项目不会对周边环境影响不大。 六、固体废物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要是对地热水井进行维护产生少量的废旧零件，废旧零件为金属件或塑料零件，可外售废品回收站；项目运营期工作人员仅设置2名定期巡检人员，巡检过程中会产生少量生活垃圾，生活垃圾依托酒店已设置的垃圾桶收集后与双飞酒店生活垃圾一同处理，故项目不会对周围环境产生影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目地下水热水井位于开江县新宁镇桥亭村，矿区范围距离开江县宝石桥水库水源地保护区约980m，且开江县宝石桥水库水源地保护区类别为地表水。项目区域不涉及自然保护区、饮用水源地保护区、风景名胜区，且不涉及生态红线。根据《开江飞云医疗热矿水取水工程水资源论证报告》，区域地热 水除本项目进行地热水开发利用外，无其他地热水资源开发项目，项目在此的开发利用对地下水水位的影响不大。综上所述，项目在此建设选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目地热井为原地质部第二普查勘探大队末端施工“川61井”，地热水井已建成，施工期生态环境破坏已形成。根据现场调查，施工迹地地表植被已得到恢复。现已对取水井周围进行绿化，加盖处理，并设置水塔，其生态环境破坏可得到一定的补偿。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、废气污染防治措施分析 本项目仅对地热水进行开采，地热水井已建成。项目地热水有少量的异味道，但地热水埋藏较深，进口加盖铁板之后，在井口基本无味。因此，本项目营运期基本无废气产排。 2、地表水污染防治措施分析 本项目评价范围只包括地热水的开采，开采后的地热水的使用不在本项目的评价范围。因此，开采后温泉水使用后产生的温泉废水问题，全部纳入温泉酒店废水排放的管理范畴，本报告不进行专门评价。项目运营期工作人员仅设置2人巡检人员，定期巡查泵室和相关设备，不设置食堂和食宿，故无生活污水产生。 3、噪声污染防治措施分析 本项目取用地热水为自流取水，需取用地热水时打开闸阀即可放水，无需设置水泵，同时地热井井口加盖铁板，几乎无噪声产生。 4、地下水污染防治措施分析 （1）现有治理措施及存在的问题： 由于本项目地热井已建成，加强对开采井的管理，将井口建设高出地面0.5m以上，避免因暴雨导致地表水由开采井直接汇入地下，污染地下水资源。根据现场调查，本项目仅对地热井安装水温、水质监测仪；由于未取得采矿许可证，2020年至2021年责令停止开采矿产资源，因此为建立长期的监测库数据；根据现场调查，地热水井仅设置水塔状的铁架进行保护，并未按照要求设置地热水三级保护区。 （2）整改措施： ①地热水井动态监测： 环评要求地热井内须安装自动监测仪，对水位、水温、水质进行实时监测，并建立长期监测数据库。分析年水位降深值、年水温降低值、水质变化情况 地热井的水位监测应符合下列要求：停采期应测量静水位，开采期应测量稳定的动水位；供热期内，人工水位监测应每5d进行1次，每次测量2 次～3次，测水位时应同时记录水温；测水位的量具应每年校验1次。 地热井地热流体稳定温度监测应符合下列要求：稳定温度应每天监测 1次；停采期，测温仪的探头应置于静水位以下1.0m处；开采期，测温点应靠近井口；测量的仪器仪表应每年校验或标定1次。 地热井的流量监测应符合下列要求：流量监测应包括瞬时流量监测和开采量统计，瞬时流量监测应每天1次，开采量统计每月不应少于1次；瞬时流量可采用井口水表进行监测，每次应测量2次～3次，也可采用流量传感器自动监测；计量流量的仪器，应每年校验或标定1次。 地热井的水质监测应符合下列要求：地热井的水质检测项目应为水质全分析；地热井的水质监测应在供热期内进行，每年至少1次，取样时间应选在开采井达到稳态运行时；取样点应靠近井口，采样要求应按现行国家标准《地热资源地质勘查规范》GB 11615执行；应委托有相应资质的单位进行水质检测。 ②建立地热水三级保护区 根据国际标准《天然矿泉水地质勘查规范》（GB/T13727-2011），要求矿泉水水源地（含地热水水源地）应建立三级保护区，并根据本地热田热异常范围和地热储属开启型的特征，热矿水天然出露，上无良好盖层，做好卫生防护就更有必要，结合区域地形地貌特点，划定地热资源的三级保护区。 A、 一级防护区（严格保护区）：以开采井周围半径15m的范围内，为了保护开采井水质不受环境污染，在井口密封，井台高于地面，四周用混凝土铺盖，防止地表水渗入。 B、二级防护区（限制区）：以矿区未来开采井影响半径为界，局部适当延长至200m（断层走向），形状呈四边形。该范围内不得用生活污水灌溉，也不得堆放垃圾，放牧牲畜，不准施放农药化肥。修路建房要修好排水沟，防止污水渗入地下，以防地下水水质受到污染。 C、三级防护区（热异常保护区）：以地热异常区为界，面积约3km2。在此范围内只允许进行对地热异常没有破坏的人类工程活动，不得兴建对水源地有污染的工厂。 （2）严格按核实储量规模适量开采 本项目在地热水的开采和利用中，应严格按核实的储量进行适量开采，并对孔隙储层进行系统的监测，确保地表水不沿线井回灌至基岩热储中，以免造成地热水的水温持续下降。另外，对地热水开采进行计量，在井口输水管安装计量水表，以监控地热水开采量。 4、生态环境措施 ①矿山地质环境保护与治理恢复工程 本矿山不需要采取特别保护与治理恢复工程，本方案热水井设置警示牌1块，采用混凝土结构。 ②矿山地质环境治理恢复工程 由于本矿山为温泉酒店提供热矿水，所以矿山在生产过程中，基本无需采取工程措施进行恢复治理。 ③闭矿期生态环境恢复治理措施 本项目在服务期满后，将停止开采地下水热水，届时不会对环境造成不利影响。由于地热水为可再生资源，届时可重新核实评估地热水资源的储量及环境影响，确定是否对矿区进行继续开采。如果不能继续开采，则应拆除构筑物，恢复地表植被并对开采井进行封堵。如果满足开采条件，则应中心确定开采方案，依法获得采矿许可。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资1300万元，其中环保投资为26万元，占总投资的2%。环保投资分配见表5-1。 表5-1 本项目运营期环保措施投资一览表 项目 环保措施 投资（万元） 固废 废旧机械零件回收利用，生活垃圾依托温泉酒店垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运 0 地下水 地下水质监测（1年2次，暂按10年计） 15 开采井水位、水量、水质等监控 5 建设地热水三级保护区并设施标识牌，井口建设高出地面0.5m 5 废气 井口井盖盖板1个 1 废水 巡查人员生活污水依托双飞温泉酒店已建污水处理设置处理后达标排放 0 合计 26 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 迹地地表植恢复 | 影响评价范围内的植被正常生长 | 开采井口径最大仅0.1m，无大影响 | 不因地下水开采，影响评价范围内的植被正常生长 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 定期开展对地下水环境进行监测 | 水位、水温、水量无明显变化，且水质满足《地下水质量标准（GB/T13727-20011）》中III类标准 |
| 声环境 | / | / | 输送距离短，无需设置水泵，无设备噪声产生 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 井口加盖铁板 | 无明显异味排出 |
| 固体废物 | / | / | 废旧零件出售废品回收站、生活垃圾依托温泉酒店已建垃圾桶收集后交环卫部门统一清运 | 固废得到有效处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

开江双飞温泉有限责任公司地热开采项目的建设符合国家产业政策，符合规划及达标排放。采取本次环评提出的环保措施后，污染物均能得到妥善处理，项目营运期间对周边各环境要素环境影响小。开采过程中只需合理开采、不超采，定期对地下水水质、水温、水位、水量进行监测，确保矿区安全。从环保的角度考虑，本项目的建设可行。

开江县双飞温泉有限责任公司地热开采项目

地下水环境影响专项评价

建设单位：开江县双飞温泉有限责任公司

2022年1月

- 总论

为准确分析项目对地下水开采利用可能对地下水造成的环境影响，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）(试行)》中表1，对项目进行地下水环境影响专项分析。

1.1编制依据

1.1.1环境保护法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日）。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修订，2018年1月1日起实施）。

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年8月1日修订）。

（5）《水污染防治行动计划》（国发〔2015) 17号）。

1.1.2技术文件

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）。

（2）《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016）。

1.1.3项目有关文件

（1）《四川省开江县飞云医疗热矿水水资源论证》（2019.12）

（2）《四川省开江县飞云地热开发利用方案》（2021.1）

1.2 地下水评价标准

1.2.1 评价因子

溶解性总固体、偏硅酸、游离二氧化碳、锂、锶、溴化物（以Br-计）、碘化物、锌、硒、铜、砷、汞、镉、银、钡、铬、铅、钴、钒、钼、锰、镍、铝、挥发性酚类、氰化物、亚硝酸盐、耗氧量、偏硼酸（以B计）、硫化氢、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Fe2+Fe3+、HCO3-、CO32-、Cl-、SO42-、F-、NO3-。

1.2.2评价标准

# 本项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。

# 表1.2.2-1  地下水环境质量标准   单位：mg/L

| 项目 | 评价标准 |
| --- | --- |
| 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 碘化物 | ≤0.08 |
| 锌 | ≤1.00 |
| 硒 | ≤0.01 |
| 铜 | ≤1.00 |
| 砷 | ≤0.01 |
| 汞 | ≤0.001 |
| 镉 | ≤0.005 |
| 银 | ≤0.05 |
| 钡 | ≤0.70 |
| 铬 | ≤0.05 |
| 铅 | ≤0.01 |
| 钴 | ≤0.05 |
| 钒 | / |
| 钼 | ≤0.07 |
| 锰 | ≤0.1 |
| 镍 | ≤0.02 |
| 铝 | ≤0.20 |
| 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 氰化物 | ≤0.05 |
| 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
| 耗氧量 | ≤3.0 |

1.3地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610—2016)附录A，项目属于“地下水开采项目，做报告表，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，本次评价仅进行简单分析。

1.4地下水保护目标

周边居民均采用自来水作为饮用水，不涉及饮用地下水。因此本项目的地下水环境保护目标为潜水和承压水含水层。

第二章  建设项目工程分析

2.1 项目基本情况

项目名称：开江县双飞温泉有限责任公司地热开采项目

项目性质：新建（补评）

建设单位：开江双飞温泉有限责任公司

项目总投资：1300万元

建设内容：项目开采的供水井位于开江县新宁镇桥亭村四组，供水井深2770m，日取水规模为1150m3/d，年取水规模42万m3。

2.2.1产品方案

本项目地下水日取水量为1150m3/d，年取水量42万m3。用于开江县双飞温泉酒店保健、疗养、淋浴用。

2.2.2供水设备

本项目为原地质部第二普查勘探大队“川61井”，本项目地热水井已经存在。故本项目不存在钻井施工。本项目主要设备如下表所示：

表2.2.2-1 项目主要设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地热井 | 日取水规模为1150m3/d，年取水规模42万m3 | 1 | 口 | 已有 |
| 成井管 | / | 0.5 | m | 已有 |
| 聚乙烯钢丝复合管 | DN200mm | 100 | m | 已有 |
|  | DN150mm | 200 | m | 已有 |
| 计量表 | 耐温热水表 | 1 | 个 | 已有 |
| 水温计 | 耐温水温表 | 1 | 个 | 已有 |
| 流量表 | 耐温流量表 | 1 | 个 | 已有 |
| 三通、闸阀 | / | 2 | 个 | 已有 |
| 压力表 | / | 1 | 个 | 已有 |
| 自动监测仪 | / | 1 | 套 | 新增 |

2.2.3钻井结构及地热水输送

钻井结构：

①一开，使用450mm钻头，钻至186.7m，下入442mm套管，水泥水泥砂浆固井。

②二开，使用312mm钻头，自186.7m钻至1506m，下入245.5mm套管，并用水泥砂浆固井。

③三开，用215.9mm钻头自1506m钻至终孔，取芯钻进段为1317.41-2768.61m段，其他段为无心钻进。1506m以下为裸孔。

热水井钻孔柱状图见下图：

地热水输送：

地热水井就近开发的方式，管道输送的距离在300m；管道铺设采用直埋或者空架的方式，DN200管道总长约100m，DN150管道总长约200m，主输水管管材采用口径为200mm的聚乙稀钢丝复合管DN200铺设，其余采用口径为150mm的聚乙稀钢丝复合管DN150铺设。管网整改按照中国工程建设标准协会《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS-122.2001中的基础部分进行施工。外层由环氧玻璃钢防潮层组成，有效防止管道氧化，延长其使用寿命，中间一层则采用具有保温效果的聚氯乙烯发泡层组成，最里层则是钢丝骨架塑料管。

2.2取水水源、影响范围、供水、退水方案。

2.2.1取水水源选择

开江县飞云医疗热矿水水取水项目位于开江县新宁镇桥亭村，开江飞云地热井钻井深度2770.31m，主要开采三叠系中统雷口坡组（T2l）、下统嘉陵江组（T1j）碳酸盐岩溶水，批准划定矿区范围面积为0.1km2，开采标高为-764～-2192m，水化学类型为硫酸钙镁（SO4—Ca·Mg）型，按理疗热矿泉分类属含硫化氢、偏硅酸、偏硼酸的氟、锶理疗低温热矿水；

根据金华市水利水电勘测设计院有限公司达州分公司编制的《开江飞云医疗热矿水取水工程水资源论证报告》可知，飞云地热取水水源论证范围内，来自深层径流的补给量为1820.4m3/d，取水水源论证范围内的地下水储存量为1.04×107m3，可开采量为1274.28m3/d，均大于该地热井实际出水量和项目提出的取水量。

2.2.2取水水源影响范围

根据金华市水利水电勘测设计院有限公司达州分公司编制的《开江飞云医疗热矿水取水工程水资源论证报告》，经过抽水试验得出的数据计算相关水文地质参数，飞云地热取水水源论证范围内，来自深层径流的补给量为1820.4m3/d，取水水源论证范围内的地下水储存量为1.04×107m3，可开采量为1274.28m3/d，均大于该地热井实际出水量和项目提出的取水量。且经过计算得出，在最大出水量为1175m3/d时，取水影响半径为691.33m。根据水源补给区域划定，取水影响分析范围面积约为11km2；

2.2.3供水方案

项目取用地热水为自流取水，井口装三通、闸阀、压力表、流量表、水温计等井口装置，需取用地热水时打开闸阀即可放水，通过管道输送至各泳池使用，可随时放水取用。

2.2.4退水方案

本项目退水主要为温泉洗浴尾水，其退水方案如下：

温泉园区内整体设置污水管网系统，各用水项目剩余尾水经内部污水管网集中收集，经过已建污水处理系统（温泉废水采用混凝沉淀+过滤的方法进行处理。混凝剂采用聚合氯化铝，聚凝剂采用氢氧化钙）处理达标排放，排放至项目区旁设置的鱼塘，污水处理厂与鱼塘中间又设置了约60m的植物配置区，经过达标处理后最终由水塘处排入到沟渠后汇入西北方向距离约800m的蕉溪河。该尾水处理设施已完成《建设项目环境影响登记表》，备案号：202151172300000016。 污水处理产生的污泥，经干化、集中收集后，运送至垃圾处理厂。项目尾水处理设置不属于本次评价内容。

第三章  地下水环境现状调查与评价

3.1区域水文地质条件

### 3.1.1地质构造

开江县飞云地热钻井位于明月峡背斜北倾没端（见图3-1）。明月峡背斜位于华蓥山隆褶带中部，是此隆褶带的三个主要背斜之一。南起重庆，北至开江县北东，绵延约200多公里，展宽5-9km不等。轴线平直，走向北东30度，仅在开江附近倾伏部分，转向北东50°。轴部狭窄较尖棱，两翼不对称，东南翼陡，岩层倾角57-80°，西北翼缓，岩层倾角30-44°，北部倾伏地段末端，轴部地层平缓，岩层倾角7-15°。

图3-1构造纲要图

背斜轴部出露最老地层为嘉陵江组灰岩，向两翼分别为雷口坡组、须家河组、珍珠冲组、自流井组、新田沟组及沙溪庙组。北部倾伏端轴部地层由须家河组、珍珠冲组、自流井组及新田沟组构成，至勘查区范围内，轴部地层已渐变为沙溪庙组。

### 3.1.2地层岩性

本井揭露地层，自上而下为：侏罗系中统沙溪庙组、中统千佛岩组、下统珍珠冲组、三叠系上统须家河组、中统雷口坡组、下统嘉陵江组（未揭穿）。地层层序正常，钻井揭露地层特征由新至老如下（见表3-1）：

表3-1  开江县飞云地热水钻井揭露地层特征表

| 地 层 系 统 | 代号 | 井深 （m） | 钻厚 （m） | 岩 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组（段、层） |  |  |  |  |
| 新生界 | 侏罗系 | 中统 | 沙溪庙组 | J2s | 0~249.50 | 249.50 | 灰绿色、紫红色粉砂质泥岩夹灰色细砂岩，底部为浅灰色中粒长石岩屑石英砂岩 |
|  |  |  | 千佛岩组 |  | 249.50~ 539.00 | 289.50 | 上部紫红色粉砂质泥岩及灰色泥质粉砂岩夹灰色粉砂岩及浅绿灰色细粒岩屑长石砂岩。中部黑色粉砂质页岩、粉砂质泥岩及深灰色、浅灰色细粒岩屑长石砂岩组成。下部黑色页岩、泥岩与绿灰色、灰色硬砂岩不等厚互层。 |
|  |  | 下 统 | 珍珠冲组 | J1z | 539.00～831.00 | 292.00 | 褐黄色介壳灰岩与黑色页岩、灰色粉砂岩、粉砂质泥岩不等厚互层。 |
|  | 三 叠 系 | 上统 | 须家河组 | T3xj | 831.00 ～1342.00 | 378.00 | 顶部以黑色页岩夹薄煤层为界。S上部主要为灰色细粒石英砂岩、中粒岩屑砂岩夹黑色页岩及深灰色粉砂质泥岩、绿灰色泥质 粉砂岩、炭质页岩、黑灰色粉砂质泥岩、深灰色泥质粉砂岩、灰色粉砂岩。下部为大套灰色～浅灰色～灰白色细～中粒岩屑石英砂岩、石英砂岩及硬砂岩为主，夹 深灰色泥岩及黑色页岩。局部以褐灰色灰质细砂岩与雷口坡组呈假整合接触。 |
|  |  | 中统 | 雷口坡组 | T2l | 1342.00 ～1678.00 | 805.00 | 主要为深灰色含泥质微晶白云岩及微晶白云岩夹深灰色硬石膏质微晶白云岩及灰白色、褐灰色硬石膏岩。 下部为大套灰色砂屑白云岩及灰色微～粉晶灰岩夹灰色粉屑微晶灰岩及颗粒微晶白云岩。 |
|  |  | 下统 | 嘉陵 江组 | 五段 | T1j5 | 1678.00 ～1752.00 | 74.00 | 顶部为褐灰色泥晶白云岩、灰白色硬石膏岩以及灰岩。 |
|  |  |  |  | 三段 | T1j4 | 1752.00 ～1870.00 | 118.00 | 褐灰色、灰白色硬石膏岩，灰色微晶灰岩、砂屑灰岩以及砂屑白云岩。 |
|  |  |  |  | 三段 | T1j3 | 1870.00 ～2035.00 | 165.00 | 上部为深灰色、灰色微晶灰岩夹砂屑灰岩，颜色自上而下逐渐变深。 |
|  |  |  |  | 二段 | T1j2 | 2035.00 ～2741.50 | 706.50 | 上部为灰白色硬石膏，灰色石膏质白云岩与灰色微晶灰岩、灰岩不等厚互层。下部为灰色砂屑微晶灰岩、粉晶灰岩及微晶白云岩夹深灰色白云质页岩、黑色页岩、蓝灰色泥岩及灰白色硬石膏。 |
|  |  |  |  | 一段 | T1j1 | 2741.50 ～2770.31 | 28.81（未揭穿） | 厚层状灰色微晶灰岩、纹层状微晶灰岩夹紫红色灰岩条带及黑色页岩。 |

### 3.1.3水文地质

根据区内地下水的埋藏深度，将埋深500m以内的地下水划分为浅层地下水，埋深大于500m的地下水划分为深层地下水，区内浅层、深层地下水的水文地质条件概述如下：

1、浅循环地下水水文地质特征

根据本次1:10000水文地质综合调查，结合原1:200000区域水文地质普查资料，区内浅循环地下水按其富水程度，埋藏条件及地下水动力特征，可分为第四系松散层孔隙潜水、红层裂隙水和碎屑岩裂隙孔隙水。

（1）第四系孔隙水

分布丘间谷地区。由全新统（Q4）粉质粘土、坡积、冲洪积碎石土叠置构成，之间无隔水层，具水力联系，为统一含水层，赋存孔隙潜水。含水层厚2米左右，主要接受降雨补给、灌水补给和坡面径流补给，其富水程度单井出水量＜100m3/d，水质类型多为HCO3-Ca型，可溶性总固体500mg/L左右。

（2）红层裂隙水

由侏罗系中统新田沟组（J2x）和沙溪庙组（J2s）泥岩、页岩夹粉砂岩青灰、黄灰色长石砂岩的不等厚互层组成，浅表层主要含风化裂隙水，接受降雨补给，以泉的形式排泄，泉流量一般小于0.1L/s，动态变化明显。背斜翼部形成承压水，单井涌水量100~500m3/d。可溶性总固体200~400mg/L，水化学类型属HCO3-Ca型。

（3）碎屑岩裂隙孔隙水

含水层由侏罗系下统珍珠冲组（J1z）灰、灰黄、灰绿、少量杂色泥岩、粉砂质泥岩、粉砂岩细砾岩、石英砂岩和三叠系上统须家河组深灰色泥岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、粗粒砂岩、砂砾岩构成，分布于背斜翼部，钻孔多自流，为层间裂隙孔隙水。主要接受浅层风化裂隙水和层间裂隙水补给。北西翼单井用水量可达100~1000m3/d，南东翼一般小于100m3/d。可溶性总固体小于500mg/L，水化学类型属HCO3—Ca型、HCO3—Ca·Na型。

### 2、深循环地下水水文地质条件

深循环地下水的储存条件主要包括有稳定丰富的补给水源，含水层形态适于水的聚集和储存，含水层裂隙发育，有良好的渗透性，较大的循环深度和稳定的盖层。

受区域构造控制，明月峡背斜北部从珍珠冲组开始向下倾伏，高程在890m左右，至本地热井北依次圈闭，高程在460~690m左右，相对高差在200~430m左右。上游背斜轴部三叠系下中统嘉陵江组（T1j）和雷口坡组（T21）石灰岩和白云岩大面积出露，为地下水的补给提供了较好的环境，在构造控制下，为地下水的运移、富集进一步提供了良好的条件，促成了明月峡背斜北部倾伏端及两翼的地下水丰富。据1：20万《达县幅》水文地质普查报告，背斜西北翼的富水好于东南翼，钻孔基本都能获得地下水自流，单井出水量1100~3400m3/d，而东南翼的单井出水量在430~700m3/d。可溶性总固体一般大于3000mg/L，水化学类型属SO4—Ca·Mg型水。

据明月峡背斜岩层的空间展布，含水层出露区域接受大气降水补给后，入渗水顺含水层倾向向深部径流，背斜轴部为地下水天然分水岭。由于明月峡背斜北端向北东方向倾没，故地下水除了沿含水层倾向方向径流外，也大致沿背斜轴线方向向北东径流。径流过程中在一定深度吸收围岩温度，并与围岩发生离子交换、溶解可溶盐等，逐渐形成热矿水。

## 3.1.4 矿区地热地质条件

区域内热储构造由热储层、热储盖层及热储下部隔水层共同组成。

（一）热储层

本区地热水主要热储层为三叠系下统嘉陵江组（T1j）和中统雷口坡组（T2l）。

（二）相对隔水层

（1）热储盖层

热储盖层既能有效避免热储层热量的向上散失，又能阻隔盖层的地下水想热储层渗透。本钻井的热储盖层主要有三叠系上统须家河组（T3xj）及侏罗系红层。

三叠系上统须家河组（T3xj）：厚约415~630m，该组地层由砂泥岩及含煤地层组成，能起到较好的隔水、隔热作用；

侏罗系（J）：岩性为紫红色砂、泥岩地层组成，透水性差，隔水效果较好。

（2）热储下伏隔水层

三叠统下统大冶组（T1d）地层：为灰岩、生物鲕粒灰岩、顶部为一层厚约40m的紫灰色、黄绿色页岩，泥质含量高，隔水性能良好，能有效地阻隔上覆热储层中的地热水继续向下渗透、运移和热量向下扩散的可能性，有利于地热水赋存于上覆热储层中，起到了隔水保温作用。

### 3.2地热的补、迳、排条件

开江县双飞地热井由于位于明月峡背斜倾没端偏西翼，在靠近明月峡背斜中部的背斜轴部，即灯盏窝一带，出露雷口坡组底部灰岩及嘉陵江组灰岩，接受大气降水，降水沿岩层中的裂隙、岩溶裂隙及古岩溶通道下渗，在明月河横切明月峡背斜时也提供了地下水的补给，使雷口坡组底部灰岩及嘉陵江组灰岩含水，当明月峡背斜向北延伸产生倾伏后，致使雷口坡组底部灰岩及嘉陵江组灰岩含水层埋深增大，地下水顺岩层向深部径流，到达双飞地热时，埋深达到l600m以下，形成地压增温。

热矿水的排泄主要通过人工钻探揭穿含水层后，地下热水在自然压力下涌出地表，形成48℃的自流温热矿水。

图3.1.5-1 深循环补给径流模式图

### 3.3 地下水环境现状

根据国土资源部成都矿产资源监督监测中心对本项目取水点的水质监测报告，本项目地热水水质情况如下表：

# 表3-6  地下水水质检测结果

| 点位 | 评价项目 | 实测浓度 | 单项标准指数 | 评价标准 | 超标率（%） | 超标 倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 溶解性总固体 | 3399 | 3.399 | ≤1000 | 100% | 2.399 | 超标 |
|  | 偏硅酸 | 37.6 | / | / | / | / | / |
|  | 游离二氧化碳 | 16.3 | / | / | / | / | / |
|  | 锂 | 0.23 | / | / | / | / | / |
|  | 锶 | 12.3 | / | / | / | / | / |
|  | 溴化物（以Br-计） | ＜0.05 | / | / | / | / | / |
|  | 碘化物 | 0.002 | 0.025 | ≤0.08 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 锌 | ＜0.2 | ＜0.2 | ≤1.00 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 硒 | 0.0003 | 0.03 | ≤0.01 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 铜 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤1.00 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 砷 | ＜0.01 | ＜1 | ≤0.01 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 汞 | ＜0.0002 | 0.2 | ≤0.001 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 镉 | ＜0.005 | ＜1 | ≤0.005 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 银 | ＜0.05 | ＜1 | ≤0.05 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 钡 | ＜0.7 | ＜1 | ≤0.70 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 铬 | ＜0.05 | ＜1 | ≤0.05 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 铅 | ＜0.01 | ＜1 | ≤0.01 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 钴 | 0.001 | 0.02 | ≤0.05 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 钒 | ＜0.005 | / | / | / | / | / |
|  | 钼 | ＜0.005 | ＜0.07 | ≤0.07 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 锰 | ＜0.1 | ＜1 | ≤0.1 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 镍 | 0.024 | 1.2 | ≤0.02 | 100% | 0.2 | 超标 |
|  | 铝 | ＜0.1 | ＜0.5 | ≤0.20 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 挥发性酚类 | ＜0.002 | ＜1 | ≤0.002 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 氰化物 | ＜0.002 | ＜0.04 | ≤0.05 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐 | ＜0.01 | ＜0.01 | ≤1.00 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 0.86 | 0.287 | ≤3.0 | 0 | 0 | 达标 |
|  | 偏硼酸（以B计） | 0.57 | / | / | / | / | / |
|  | 硫化氢 | 0.96 | / | / | / | / | / |
|  | K+ | 0.330 | / | / | / | / | / |
|  | Na+ | 0.95 | / | / | / | / | / |
|  | Ca2+ | 32.93 | / | / | / | / | / |
|  | Mg2+ | 15.96 | / | / | / | / | / |
|  | Fe2+Fe3+ | 0.101 | / | / | / | / | / |
|  | HCO3- | 2.59 | / | / | / | / | / |
|  | CO32- | 0.00 | / | / | / | / | / |
|  | Cl- | 0.29 | / | / | / | / | / |
|  | SO42- | 48 | / | / | / | / | / |
|  | F- | 0.17 | / | / | / | / | / |
|  | NO3- | 0.000 | / | / | / | / | / |

根据表上可知，本项目地下水监测点位的溶解性总固体以及镍浓度超标，超标原因主要是人为污染（农业、生活、养殖业）和自然因素（地质构造、地理条件、气候）共同作用导致；其余各项检测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水域标准限值要求。

- 地下水环境影响分析

### 4.1对地下水环境的影响

### 4.1.1对地下水位的影响

根据《开江飞云医疗热矿水取水工程水资源论证报告》，飞云地热取水水源论证范围内，来自深层径流的补给量为1820.4m³/d，取水水源论证范围内的地下水储存量为1.04×107m³，可开采量为1274.28m³/d，均大于该地热井实际出水量和项目提出的取水量。

且经过计算得出，在最大出水量为1175m³/d时，取水影响半径为691.33m，在取水时该影响范围内的水位（水压力）会由于重力作用产生漏斗形状的降深，但对该半径范围外的区域水资源水位（水压力）基本无影响。停止抽水后，水压力恢复很快，在数秒之内就可恢复取水前的水压力。

因此，飞云热矿水在现有取水规模下取水，基本不会对区域地下水位（压力）造成影响。

### 4.1.2对地下水质量的影响

地下取水出现降落漏斗时，地下水在迁移补给过程中，会使土壤或地层中的有害、有毒组分污染地下水。根据热矿泉水成井抽水试验报告，在枯季最大降深54m时，飞云地热矿泉水自涌水量为1175m3/d，项目取水量为1150m3/d，在项目取水过程中出现的降落漏斗现象非常微弱，也存在极微弱的越流补给现象，但是通过了很厚的相对隔水层的过滤，对承压含水层水质基本不构成影响。因此，项目取水基本不会对地下水资源质量造成影响。

## 4.1.3取水对区域内环境地质和生态的影响

在成井填砾不合适的情况下，抽水过程中易出现涌沙现象，长期开采容易造成井周空虚、塌陷。在我国东部平原地区含水层为细粒物质，支撑强度小，当抽水过量时容易引发地下水位下降，进一步造成地面沉降。

但飞云热矿水井处于新华夏系构造-川东弧形构造带华莹山隆褶带的明月峡背斜东南翼，取水层位岩性主要为砂灰岩，有层间裂隙，但支撑强度大，在现有提出的取水规模下，资源补给量满足取水需求，取水不会造成大幅度地下水位下降的问题，停止放水后，井口静止水压力在数秒内即恢复到取水前。总体来说，项目取水对论证范围内环境地质影响甚微。

项目取水为深层热矿泉水，不影响分析范围内常温地下水资源量，根据现场调查取水井口地面未出现裂痕和地面沉降等现象，取水口周边已进行植被绿化，取水不会造成分析范围地下水位下降，地表植被不会因缺水而干枯，对生态环境影响甚微。

## 4.1.4对其他用户的影响

经现场勘查以及咨询当地居民可知，周边居民均采用自来水作为饮用水，不涉及饮用地下水。因此本项目的地下水环境保护目标为潜水和承压水含水层。地下水开采过程中利用的潜水、承压水含水层多在几百米以内，而地热井取用的多为180m以下的含水层组，且在开采段以上全部水泥封固，因此不会对保护目标造成影响。

项目区域区水文地质条件中等，地热水利用刚刚起步，为地热开发利用程度有潜力区。不会造成区域地下水位下降，对第三者取水和生态影响轻微；本项目取深层地下热水，目标前周边无其他深层水井取水，取水对浅层生活水井取无影响，不会造成区域地下水位下降，对第三者取水和生态影响轻微；项目的取水对于其它用水户不会造成影响，取水和处理后的退水对第三者和生态环境影响较小。

4.2 地下水环境保护措施

（1）现有治理措施及存在的问题：

由于本项目地热井已建成，加强对开采井的管理，将井口建设高出地面0.5m以上，避免因暴雨导致地表水由开采井直接汇入地下，污染地下水资源。根据现场调查，本项目仅对地热井安装水温、水质监测仪；由于未取得采矿许可证，2020年至2021年责令停止开采矿产资源，因此为建立长期的监测库数据；根据现场调查，地热水井仅设置水塔状的铁架进行保护，并未按照要求设置地热水三级保护区。

（2）整改措施：

①地热水井动态监测：

环评要求地热井内须安装自动监测仪，对水位、水温、水质进行实时监测，并建立长期监测数据库。分析年水位降深值、年水温降低值、水质变化情况

A、地热井的水位监测应符合下列要求：停采期应测量静水位，开采期应测量稳定的动水位；供热期内，人工水位监测应每5d进行1次，每次测量2 次～3次，测水位时应同时记录水温；测水位的量具应每年校验1次。

B、地热井地热流体稳定温度监测应符合下列要求：稳定温度应每天监测 1次；停采期，测温仪的探头应置于静水位以下1.0m处；开采期，测温点应靠近井口；测量的仪器仪表应每年校验或标定1次。

C、地热井的流量监测应符合下列要求：流量监测应包括瞬时流量监测和开采量统计，瞬时流量监测应每天1次，开采量统计每月不应少于1次；瞬时流量可采用井口水表进行监测，每次应测量2次～3次，也可采用流量传感器自动监测；计量流量的仪器，应每年校验或标定1次。

D、地热井的水质监测应符合下列要求： 地热井的水质检测项目应为水质全分析；地热井的水质监测应在供热期内进行，每年至少1次，取样时间应选在开采井达到稳态运行时；取样点应靠近井口，采样要求应按现行国家标准《地热资源地质勘查规范》GB 11615执行；应委托有相应资质的单位进行水质检测。

②建立地热水三级保护区

根据国际标准《天然矿泉水地质勘查规范》（GB/T13727-2011），要求矿泉水水源地（含地热水水源地）应建立三级保护区，并根据本地热田热异常范围和地热储属开启型的特征，热矿水天然出露，上无良好盖层，做好卫生防护就更有必要，结合区域地形地貌特点，划定地热资源的三级保护区。

A、 一级防护区（严格保护区）：以开采井周围半径15m的范围内，为了保护开采井水质不受环境污染，在井口密封，井台高于地面，四周用混凝土铺盖，防止地表水渗入。

B、二级防护区（限制区）：以矿区未来开采井影响半径为界，局部适当延长至200m（断层走向），形状呈四边形。该范围内不得用生活污水灌溉，也不得堆放垃圾，放牧牲畜，不准施放农药化肥。修路建房要修好排水沟，防止污水渗入地下，以防地下水水质受到污染。

C、三级防护区（热异常保护区）：以地热异常区为界，面积约3km2。在此范围内只允许进行对地热异常没有破坏的人类工程活动，不得兴建对水源地有污染的工厂。

（3）严格按核实储量规模适量开采

本项目在地热水的开采和利用中，应严格按核实的储量进行适量开采，并对孔隙储层进行系统的监测，确保地表水不沿线井回灌至基岩热储中，以免造成地热水的水温持续下降。另外，对地热水开采进行计量，在井口输水管安装计量水表，以监控地热水开采量。

（4）定期进行地下水环境质量监测

在地热井开采过程中，定期对开采井的水位、水温、出水量、水质等进行监测，防止钻孔内套管锈蚀导致上部冷水进入热储层，造成深部热储层的热水水温、水质下降等问题，对于出现热水温度降低现象，及时采取更换套管、止水等措施，避免深部热储存层遭受破坏。

地下水环境质量监测方案如下：

表4.2-1  地下水环境质量监测方案

| 环境要素 | 监测对象 | 指标 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水开采井水质监测 | 地热井 | K+、Na+、Mg2+、Ca2+、HCO3-、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、总硬度、溶解性固体、耗氧量、总大肠菌群、铅、镉、铝、铁、氟化物、pH | 一次/年 | 委托监测 |
| 地下水开采监测 |  | 抽水前10分钟，应观测井中水位埋深（即抽水前静止水位埋深）、水温、气温；在抽水过 程中，应抽查观测井中动水位埋深、水温、气温；在抽水停止后，应观测井中水位埋深、水 温、气温及抽水时间 | 每季1次 | / |
| 地面沉降 |  | 定期对地下水动态进行观测，在开采井周边设置地面不均匀沉降观测 点 | 十天观测一次 | /. |

4.3 地下水环境影响分析小结

本项目为开采地下热水项目，运营过程中无污染源产生。项目运行过程中造成的影响主要为生态影响，目前未发生地下水水位下降；未造成地面沉降；未对植被生长造成影响等。该地热井除每年定期做系统的水位、水量、水温观测，以便发现问题及时处理，以防止不良地质现象发生。

# Text boxes

本项目所在位置

本项目所在位置

本项目所在位置

本项目所在位置

本项目所在位置

输送

后期处理利用

（非本项目内容）

除铁锰处理